## Slide 1
基于深度强化学习的四足机器人倒地爬起
王声傲
2020.5.10

## Slide 2
目前进展
0. 整体框架
  高层算法产生关节目标位置轨迹，目标位置通过PD控制产生关节力矩，输入到仿真引擎
  PD参数参考自绝影Pro现在所用参数
  关节设定了2.0的阻尼系数和30Nm的最大力矩限制
  控制频率是20Hz，仿真频率是500Hz

## Slide 3
目前进展
1. 暑研期间的前置工作
  手动规划了一条特定的位置轨迹
  使用进化算法对轨迹进行了优化
  惩罚函数组成：
    主要部分：与机身垂直的单位向量和(0, 0, -1)向量之差
    次要部分：训练初期权重较低，随训练进行逐渐提高
      各关节位置和预设的恢复后位置之差
      各关节速度的平方和
      各关节加速度的平方和
      各关节给定力矩的平方和
      本次给定力矩和上次给定力矩之差

## Slide 4
目前进展
2. DRL预训练
  采用Google的spinningup强化学习框架，惩罚函数更改为与目标轨迹位置的均方差
  每次迭代都从固定的摔倒位置开始
  落入局部最优，机器人只能翻身到一半然后停住

## Slide 5
目前进展
3. DRL-PPO
  惩罚函数更改为ppo算法的目标函数（一种结合了极大似然思想和信赖域的函数）
  初始跌倒状态加入了一定的随机性，以跳出局部最优
  目前能够从侧躺状态翻起，其它一些状态仍然不行（例如把腿压在了身子下面）

## Slide 7
一些疑问
接下来是否应该继续提高泛化性？
是否要测试并对比某些关键性能指标？
有没有可能在实机上进行验证？
论文构架应该如何？